## Slide 1
人工智能成果展示
梁晓周 吴红薇 王辉

## Slide 2
CONTENTS
01
技术支持
Part One
02
功能实现
Part Two
03
方法介绍
Part Three
04
未来展望
Part Four

## Slide 3
01
技术支持
Part One

## Slide 4
Tensorflow
使用谷歌开源的TensorFlow Object Detection API, 调用SSD_MobileNet模型实现物体识别。
OpenCV
将小车上放置的手机拍摄的视频以视频流的方式传回电脑，截取图片来进行物体检测。
Python 包
pybluez实现电脑与小车蓝牙模块的连接与信息交互;
Speech & pywin32实现对Windows语音识别功能的调用，实现对小车的语音控制
技术支持
特别鸣谢
特别感谢王辉同学的室友贾寅瑞同学提供一部闲置的Android手机长期供我们实验使用。

## Slide 5
TensorFlow Object Detection API

## Slide 6
当前卷积神经网络发展的总体趋势：通过更深和更复杂的网络来得到更高的精度
劣：模型大，速度慢
一些嵌入式平台上的应用硬件资源有限，需要一种轻量级、低延迟、同时精度尚可接受的网络模型
MobileNet
MobileNet是基于一个流线型的架构，使用深度可分离的卷积来构建轻量级的深层神经网络。
在速度、模型大小上做了优化，并保持精度基本不变。

## Slide 7
MobileNet 模型结构
标准卷积
深度卷积
点卷积

## Slide 8
分解演示

## Slide 9
MobileNet 模型应用
物体检测
人脸属性提取
细粒度分类
大规模地理定位

## Slide 10
MobileNet 模型表现
从2016年9月开始一直盘踞在COCO的物体检测榜首
直到ICCV 2017被中国旷视科技的ShuffleNet
击败

## Slide 11
02
功能实现
Part Two

## Slide 12
01
04
02
03
功能实现
蓝牙连接
启动程序，将小车蓝牙与电脑建立连接，调出语音识别功能，等待输入。
语音输入
输入语音“搜索”，并根据语音提示说出要寻找的物体名称，如果欲搜寻物体被包含在标签库中，小车便开始进入随机游走状态。
结果汇报
若搜寻成功，小车会停下亮灯蜂鸣提示。若一分钟内未搜寻成功，会语音提示搜寻失败。
视频回传
小车手机拍摄到的图像回传至电脑进行图像识别。电脑将处理结果通过蓝牙反馈给小车。

## Slide 13
流程演示
语音 输入
发出游走命令
小车游走拍摄视频
视频流回传电脑
发出找寻成功提示
小车停止 闪灯鸣叫提示

## Slide 14
03
方法介绍
Part Three

## Slide 15
pybluez & speech
01
利用pybluez 通过蓝牙模块的MAC地址将电脑与小车建立连接
02
利用pywin32 调用win32的API,实现对Windows自带语音识别的调用

## Slide 16
IP WebCam & OpenCV
01
手机端安装IP WebCam，生成一个IP地址，电脑通过此IP访问手机拍摄的视频
02
OpenCV用来抓取一帧视频为图片，供模型来进行物体检测

## Slide 17
TensorFlow
01
加载标签库，支持大约90种类别的物体识别
02
将语音输入的名称 (name)作为参数传入，在模型识别出物体后进行比对，得出结果

## Slide 18
04
未来展望
Part Four

## Slide 19
未来展望
01
解决现有存在的高延迟问题
02
考虑实际生活中的应用
1.视频流回传小车的网络延迟
2.图像识别过程运行时间
3.结果反馈给小车时蓝牙传输延迟
1.增加扩展模块，如GPS定位
2.灾区搜救机器人、无人机寻物

## Slide 20
谢谢观赏