## Slide 1: 人工智能小车
组长：赵元培
组员：胡景文
杨文清

## Slide 2
项目规划
组内分工
视频展示
功能：追踪物体
功能：智能寻路
总结与期望
Notes: 今天的展示主要分为以下六个部分

## Slide 3: 项目规划
本项目为期一学期，以Arduino单片机为控制核心
一方面，利用超声波传感器，检测小车障碍物距离，进行自动避障
另一方面，使用深度学习算法，建立神经网络模型，实现智能识路
Notes: 一方面，利用超声波传感器，检测小车前方障碍物的距离，然后把数据传送给单片机，人工设计算法判断不同情况下小车的移动情况，通过超声波不断的循环检测周边环境的情况进行自动避障；
另一方面，使用深度学习算法，建立神经网络模型，对于小车上的摄像头捕捉的图像进行处理，向小车传回指令，实现智能识路。

## Slide 4: 设计原理与方法
基本移动：
小车通过两个马达控制车轮转动，可以控制车轮速度，其中速度可以为负，表示倒车
简单避障：
小车通过头部加装的超声波传感器进行距离探测，再通过单片机烧录的程序产生对应动作

## Slide 5: 设计原理与方法
视频传输：
小车通过头部加装的摄像头进行视频采集，通过特定软件实时传递至电脑端，实现视频传输
智能识路：
通过基于Sikit-Learn以及TensorFlow建立的深度学习模型对视频中关键帧进行分类，判断小车下一步的状态，将结果通过蓝牙传输至单片机上，从而实现智能识路

## Slide 6: 前期准备
主体清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 名称 | 规格 | 位号 | 用量 |  | 序号 | 名称 | 规格 | 位号 | 用量
1 | 控制板 | Arduino UNO R3 |  | 1 |  | 9 | 电机驱动模块 | 298 |  | 1
2 | 转接板 | UNO功能转接板 | ZYV6转接板 | 1 |  | 10 | 3MM底盘 | 透明2驱 |  | 1
5 | 杜邦线 | 4P母对母20CM | 4P整条 | 1 |  | 11 | 电池盒转接板 | 亚克力材质 |  | 1
6 | 杜邦线 | 2P公对母20CM | 单根的 | 1 |  | 12 | USB方头线 |  |  | 1
7 | 65MM橡胶轮子 |  |  | 2 |  | 13 | 电机 1:48 | 双轴直流减速电机 |  | 2
8 | 电机固定片 | 亚克力电机固定片 |  | 4 |  | 14 | 6节电池盒 |  |  | 1
Notes: 这是我们的前期采购清单

## Slide 7
阶段 | 任务
第一阶段：随机行走 | 硬件组装
 | 熟悉IDE
 | 烧录程序，控制避障
第二阶段：传感避障 | 蓝牙串口的安装
 | 实现手机端利用蓝牙发送讯号控制小车
 | 完成PC端视频讯号的传递（DroidCamApp）
 | 学习利用python处理图片、视频
 | 实现并对比一些简单的计算图片相似度算法，为下一阶段提供思路
第三阶段：深度学习识路 | 定义寻路具体问题
 | 收集训练、测试集
 | 用视频图片处理算法处理训练集
 | 利用测试集测试不同深度学习算法
 | 选定算法，利用蓝牙传回小车
 | 修改arduino程序，直到实际测试满意
任务分解
Notes: 由于任务多且繁杂，我们按照阶段进行任务分解，方便任务的组织与完成

## Slide 8: 组内分工
仅列出第三阶段的人员分工

## Slide 9
赵元培：探讨最终实现形式
视频预处理
探究深度学习算法（RNN）
深度学习代码具体实现
Arduino代码具体实现
蓝牙重定位
胡景文：探讨最终实现形式
收集数据集
探究深度学习算法（CNN）
测试实际情况，修改算法
杨文清：探讨最终实现形式
收集数据集
探究深度学习算法（DNN）
图像识别算法调研
测试实际情况，修改算法

## Slide 10: 视频展示
请欣赏本小组的展示视频

## Slide 11: 功能：追踪物体
最终功能之一
实现对于某种特定颜色物体的追踪，
并且当距离物体充分近时会停止追逐

## Slide 12
车载摄像头
处理算法
停止
执行
超声波传感器
Dis < min ?
传输画面
单片机端
PC端
Y
N
左转
右转
直行
实现逻辑

## Slide 13
摄像头
处理算法
停止
执行
超声波传感器
Dis < min ?
传输画面
Y
N
左转
右转
直行
车载摄像头
承接第二阶段成果
利用DroidCamApp进行画面传输
定时截图进行图像处理

## Slide 14
摄像头
处理算法
停止
执行
超声波传感器
Dis < min ?
传输画面
Y
N
左转
右转
直行
超声波传感器
承接第一阶段成果
当距离小于设定值时停止运动

## Slide 15
摄像头
处理算法
停止
执行
超声波传感器
Dis < min ?
传输画面
Y
N
左转
右转
直行
处理算法
承接第二阶段成果
利用色彩直方图进行分析
颜色空间RGB
R的取值范围：0-255
G的取值范围：0-255
B的取值范围：0-255
Notes: 在第二阶段，我们对比了多种图片分析办法，最终决定利用色彩直方图进行分析

## Slide 16: PC端部分代码及结果
关键代码
测试结果
Notes: 算法实时统计出所有像素信息，计算出人为划分的区域内的指定像素数量，譬如这里我们识别左、中、右部分的红色像素块，来判断小车转向

## Slide 17: 功能：智能寻路
最终功能之二
实现对于设定样式的道路
能够智能寻找路线前进
如偏离道路会倒车至正确道路上

## Slide 18
PC端
实现逻辑
车载摄像头
处理算法
执行
传输画面
单片机端
左转
右转
直行
倒车
停顿
Notes: 和之前一样，利用无线网络和蓝牙实现视频的上传和指令的发送
值得注意的是，单片机端在处理指令的时候有一个停顿的环节，我们马上回来讲为什么要这样

## Slide 19
摄像头
处理算法
执行
传输
左转
右转
直行
倒车
停顿
车载摄像头
由于拍摄画面需要朝下，需要将手机水平放置
改装小车结构，加装负重保持平衡

## Slide 20
摄像头
处理算法
执行
传输
左转
右转
直行
倒车
停顿
车载摄像头

## Slide 21
摄像头
处理算法
执行
传输
左转
右转
直行
倒车
停顿
停顿
保证传入视频截图清晰度
保证PC端有足够时间处理图片
一定程度减少小车偏离轨道的几率，增加稳定性

## Slide 22
摄像头
处理算法
执行
传输
左转
右转
直行
倒车
停顿
处理算法
使用CNN处理
支持左转、右转、直行、倒车
利用蓝牙传送指令

## Slide 23: CNN代码细节及结果
输入：视频截图
输出：图片分类（左、右、前、后）
模型共有11层
使用softmax函数
：

## Slide 24: CNN代码细节及结果
模型尺寸分析：
卷积层全都采用了补0，所以经过卷积层长和宽不变，只有深度加深。池化层全都没有补0，所以经过池化层长和宽均减小，深度不变。
模型尺寸变化：
100×100×3->100×100×32->50×50×32->50×50×64->25×25×64
->25×25×128->12×12×128->12×12×128->6×6×128

## Slide 25: CNN代码细节及结果
关键代码
测试结果
第1次训练
第20次训练

## Slide 26: 采集训练集与测试集
模拟拍摄照片千余张，初步筛选出850张
人工标注标签
再次筛选照片，使得不同类别尽量均匀，得到800张照片

## Slide 27: CNN预测结果

## Slide 28: 总结与期望
梳理项目过程中遇到的困难和解决办法
总结现项目的不足
提出项目改进设想

## Slide 29: 困难及解决办法
问题：小车极其容易偏离轨道
解决：首先确定CNN算法得到的结果正确率很高，排除算法问题；发现是算法计算以及图像传输有一定的延迟，导致小车事实上处理了“过时”的图像，于是对小车加入停顿环节，给传输和算法以充足的时间

## Slide 30: 困难及解决办法
问题：小车装上手机后左右转向有时失灵
解决：发现是由于手机使得小车重心过于靠前，压迫前方万向轮，使得万向轮在转向时被卡住。于是采取在小车后方负重改变重心以及向万向轮涂抹润滑油的办法，解决了问题

## Slide 31: 项目的不足
小车寻路过程中有停顿，速度较慢
小车依旧容易偏离道路
利用WLAN进行视频传输，存在一定延迟

## Slide 32: 未来的期望
减少或者消除小车的停顿
添加小车识别路标路障等功能
提高算法的稳健性

## Slide 33: 谢谢！